Программа конфигурирования коммутатора MK-GSM2018 v2.

Руководство.

Программа предназначена для настройки GSM-коммутатора MK-GSM2018 v2 (далее коммутатор).

Программа позволяет считывать из коммутатора, записывать в коммутатор настройки администратора, абонентские настройки.

Главное окно программы разделено на 3 основных раздела: настройки администратора, настройки абонентов, общие параметры.

Настройки администратора.

"Номер телефона" - номер мобильного телефона администратора. Все настройки коммутатора при помощи SMS-команд производятся только с этого номера (в том числе когда на коммутаторе замкнута перемычка J1).

"Пароль" - текущий установленный PIN-код администратора. PIN-код состоит только из цифр, максимум 4 знака. Задает код доступа к настройкам коммутатора.

"Нов. пароль" - новый PIN-код администратора в случае если необходимо сменить текущий PIN-код.

"Адрес" - номер телефона, SMS с которого будут переадресованы на номер администратора без обработки коммутатором.

"Дин." - уровень динамика коммутатора (громкость в блоке вызова, 0-100).

"Мик." - уровень микрофона коммутатора (громкость в мобильном телефоне, 0-15).

"Откл. всех" - отключить переадресацию для всех абонентов.

"Откл. дверь 1" - отключить управление выходом OPN1 на коммутаторе  для всех абонентов.

"Откл. дверь 2" - отключить управление выходом OPN2 на коммутаторе  для всех абонентов.

"Откл. упр." - запретить абонентам управление своим номером (вкл/выкл переадресации, смена основного номера телефона).

- записать настройки администратора в коммутатор.

- считать текущие настройки администратора из коммутатора.

В случае утери PIN-кода на плате коммутатора необходимо замкнуть перемычку J1. Запись настроек в коммутатор в данном случае производятся без ввода PIN-кода (root-режим).

Для смены PIN-кода необходимо в поле "Нов. пароль" указать новый пароль, поле "Пароль" оставить пустым и записать настройки в коммутатор.

Внимание!!! ВСЕ текущие настройки администратора в коммутаторе будут перезаписаны. Поэтому перед изменением настроек администратора рекомендуется сначала считать из коммутатора текущие настройки, внести изменения и записать их в коммутатор.

При замкнутой перемычке J1 на плате коммутатора возможно изменение только настроек администратора.

Настройки абонентов.

"Номер абонента" - раздел для добавления, удаления, изменения номеров абонентов в списке (НЕ в коммутаторе). Номер абонента указывается в текстовом поле.

- добавить номер абонента в список.

- удалить номер абонента из списка.

- изменить существующий номер абонента. В списке выбирается номер, который необходимо изменить, в текстовом поле указывается новый номер абонента.

- удалить номера всех абонентов из списка.

"Телефоны" - раздел для добавления, удаления, изменения телефонных номеров для выбранного абонента.

В списке указаны все номера телефонов записанных для данного абонента, основной номер телефона выделен жирным шрифтом. При добавлении первого номера телефона для абонента он автоматически назначается основным.

- добавить введенный в текстовое поле номер телефона.

- удалить выбранный в списке номер телефона.

- изменить выбранный номер телефона. В списке выбирается номер, который необходимо изменить, в текстовом поле вносятся изменения.

- сделать выбранный номер телефона основным.

- проверить записан ли номер телефона в памяти коммутатора. Номер вводится в текстовое поле.

"Отключен" - отключить переадресацию для выбранного абонента.

"Откл. дверь 1" - отключить управление выходом OPN1 на коммутаторе  для выбранного абонента.

"Откл. дверь 2" - отключить управление выходом OPN2 на коммутаторе для выбранного абонента.

"Отключен абонентом" - переадресация для выбранного абонента отключена по инициативе абонента. Эту настройку абоненты могут менять самостоятельно при помощи  SMS-команды если это разрешено администратором (пункт "Откл. упр." в разделе "Admin").

"MK-GSM" - раздел управления записями абонентов в коммутаторе.

- записать выбранный номер абонента в коммутатор. Номер абонента выбирается в списке абонентов (см. раздел "Номер абонента").

- прочитать из коммутатора настройки указанного абонента.  Номер абонента указывается в текстовом поле (см. раздел "Номер абонента").

- удалить из коммутатора указанного абонента.  Номер абонента указывается в текстовом поле (см. раздел "Номер абонента").

- записать весь список абонентов в коммутатор (см. раздел "Номер абонента"). Внимание!!! Все абоненты в коммутаторе будут перезаписаны (производится предварительное удаление ВСЕХ абонентов из памяти коммутатора).

- прочитать настройки всех абонентов, записанных в коммутатор. Внимание!!! Текущий список в разделе "Номер абонента" будет перезаписан.

- удалить всех абонентов из коммутатора.

Общие параметры.

- выбор СОМ-порта к которому подключен коммутатор.

Для корректной работы коммутатора с персональным компьютером  необходимо установить драйверы преобразователя USB->COM от FTDI (в случае если они еще не установлены в системе).

"Записать PIN" - запись в память коммутатора PIN-кода SIM-карты в случае если запрос PIN-кода на SIM-карте не отключен.

"Удалить PIN" - удалить PIN-код SIM-карты из памяти коммутатора.

PIN-код вводится в текстовом поле выше.

Если запрос PIN-кода не отключен на SIM-карте и в памяти коммутатора записан некорректный PIN-код, он удаляется из памяти коммутатора. При этом одна попытка ввода PIN-кода будет произведена. Внимание!!! После третьей неудачной попытки ввести PIN-код, SIM-карта будет заблокирована! Поэтому PIN-код из памяти коммутатора необходимо удалить заранее (или записать корректный), не вставляя SIM-карту.

Меню "Файл".

"Открыть" - открыть список ранее сохраненных настроек абонентов.

"Сохранить" - сохранить список абонентов и их настройки на диске.

"Импорт из TXT" - открыть список абонентов из текстового файла. Список абонентов можно создать вручную в виде текстового файла следующего формата:

номер_абонента,запрет OPN1,запрет OPN2,телефон1,телефон2, ... телефон15

Параметры вводятся одной строкой для каждого абонента через запятую без пробелов, первый номер телефона автоматически назначается основным, например: 123,0,1,+71234567890,+70987654321 - абонент №123, управление выходом OPN1 разрешено, управление выходом OPN2 запрещено, 2 номера телефона, основной номер +71234567890.

Меню "MK_GSM".

"Версия прошивки" - считать версию программного обеспечения коммутатора.

"Форматировать память" - возврат состояния памяти к заводским значениям. Внимание!!! Данные всех абонентов будут удалены из памяти коммутатора, настройки администратора сброшены на значения по умолчанию.

Пример конфигурации.

Перемычка на плате коммутатора J1 не замкнута. Абоненты в коммутаторе не записаны.

- Выбрать СОМ-порт к которому подключен коммутатор.

- Ввести пароль администратора в поле "Пароль", заводское значение - "123".

- Считать настройки администратора.

- Установить необходимые параметры администратора и записать их в коммутатор. При необходимости сменить пароль администратора его новое значение вводится в поле "Нов. пароль.".

- Заполнить список абонентов. В поле номер абонента ввести номер и нажать кнопку "Добавить номер абонента" .

- В поле "Номер телефона" ввести номер телефона, нажать кнопку "Добавить номер телефона" . Первый добавленный номер телефона автоматически назначается основным.

- Повторить п. 6 для добавления всех телефонных номеров для данного абонента.

- Установить необходимые разрешения для абонента.

- При необходимости назначить основным другой номер необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку "Сделать основным"   .

- Повторить п.п. 5-8 для всех остальных абонентов.

- Записать настройки абонентов в коммутатор нажав кнопку "Записать всех абонентов"  .

- Если необходимо записать в коммутатор только определенного абонента, то его номер выбирается из списка и нажатием кнопки "Записать абонента"  записывается в коммутатор.

- Если необходимо удалить абонента из памяти коммутатора, его номер вводится в текстовом поле "Номер абонента" и нажатием кнопки "Удалить абонента из MK-GSM"    удалить его.

- Если необходимо изменить настройки отдельного абонента, записанного в коммутаторе необходимо ввести его номер так же как в п. 13 и нажать кнопку "Прочитать данные абонента" .

- Внести необходимые изменения и записать абонента в коммутатор аналогично п. 12.