ПАСПОРТ

КОММУТАТОР

МЕТАКОМ MK-SPL

Инструкция по эксплуатации

МЕТАКОМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутатор МЕТАКОМ MK-SPL (далее коммутатор MK-SPL) предназначен для разветвления и коммутации цифровой линии RS485 в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ MK2012N, МЕТАКОМ MK2018  для  увеличения протяженности цифровой линии системы «калитка-подъезд» и рассчитан на работу совместно с  сетевыми коммутаторами COM-NET2, COM-NET4, COM-NET2018 или аналогичных использующих цифровую линию RS485, производства Метаком. Коммутатор MK-SPL позволяет осуществить различные варианты коммутации цифровой линии от 3 приемопередатчиков.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При получении сигнала на любой из 3 каналов коммутатор транслирует сигнал на остальные каналы.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  КОММУТАТОРА

Коммутатор имеет три равнозначных канала RS485. Для осуществления ветвлений при монтаже цифровой линии калиточных систем на первый канал коммутатора подключается линия от первой калитки, на каналы 2 и 3 подключается линия от сетевых коммутаторов. Для домофонных систем на базе блоков вызова МК2018 допускается подключать на каналы 2 и 3 линию от других калиток, в случае одной линии данных RS485. Также коммутатор можно использовать для увеличения длины линии связи между отдельными узлами системы, при потерях сигнала в линии.

При подаче питания включается красный светодиод. При передаче данных будет мигать индикация соответствующего канала (зеленые светодиоды) по которому идет передача данных.

Питание коммутатора осуществляется от блока питания БП-2У производства Метаком. Входное напряжение 15...22 В.

Обозначение выходов коммутатора MK-SPL приведено на рис 1. Пример схемы подключения к домофонной системе на базе блока вызова МК2012N приведена на рис 2, на базе блока вызова МК2018 на рис 3.

Рис 1.  Обозначение выходов и перемычек коммутатора MK-SPL .

4. НАСТРОЙКА КОММУТАТОРА MK-SPL

На каждом из каналов коммутатора имеются перемычки J1, J2, J3. При замыкании перемычки подключается нагрузочный резистор 120 Ом на плате коммутатора. Нагрузочный резистор подключают при необходимости для уменьшения помех и на линии и согласования работы устройств подключенных к линии.

Рис. 2 Подключение коммутатора  MK-SPL к домофонной системе на базе блока вызова МК2012N.

Рис. 3 Подключение коммутатора  MK-SPL к домофонной системе на базе блока вызова МК2018.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Коммутатор МЕТАКОМ MK-SPL | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Крепеж | 1 комплект |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель   гарантирует   соответствие   коммутатора    МЕТАКОМ  MK-SPL требованиям МТКМ.420570.004 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутатор  МЕТАКОМ  MK-SPL

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

###### ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	8-800-250-33-97.

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru