### БЛОК  ПИТАНИЯ

### БП-2С

### ПАСПОРТ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания универсальный БП-2C предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение обмотки 13В блока питания нестабилизированное. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -20 до +30 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питающей сети переменного тока | Выходные напряжения постоянного тока* (при максимальном токе нагрузки) | Максимальный ток нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 220 ± 22 В | 13±1 В | 0,8 А |
|  | 12 В стабилизированное | 0,3 А |

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение обмотки 13 В увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация  выходного напряжения 13В.

| Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки | не более 20 Вт. |
| --- | --- |
| Масса блока без упаковки | не более 0.8 кг. |
| Габариты блока (без шнура), не более | 96 x 78 x 85 мм. |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Блок питания БП-2С | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

## 4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.

- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.

- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания БП-2С требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания БП-2С соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

###### ООО "Метаком-плюс"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	(4832) 68-28-24,  68-28-25.

www:   	http://www.metakom-plus.ru

e-mail: 	os@metakom-plus.ru

www.metakom-plus.ru

# Text boxes

Товар сертифицирован