- НАЗНАЧЕНИЕ

Одноабонентный блок вызова МЕТАКОМ MK1-XR(V)-N (далее – блок вызова) предназначен для установки в подъездах жилых домов, у входных дверей квартир, офисов и т.д.

Совместно с абонентскими устройствами производства МЕТАКОМ (видеомониторы MKV-VM1, MKV-VM3, MKV-VM5, MKV-VM6, трубка ТКП-14Х) и другими, блок вызова обеспечивает звуковую связь абонента с посетителем, дистанционное открывание замка, видеонаблюдение пространства перед входной дверью (вариант со встроенной видеокамерой). Наличие инфракрасной подсветки позволяет получить изображение на видеомониторе (при расстоянии до наблюдаемого объекта не более 1м) даже при полном отсутствии освещения. Имеется раздельная регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.

Блок вызова имеет вандалозащищенную конструкцию и может устанавливаться как снаружи, так и внутри помещения.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания постоянного тока, В | 12...14 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, A (макс.) | Без видеокамеры | 0,08 |
|  | С видеокамерой | 0,18 |
| Встроенная видеокамера (для MK1-XRV) | Pinhole, 420 твл. F = 3.7, F = 2 |
| Подключение | 4-х проводная схема «Commax» |
| Управление замком (нормально – разомкнутые контакты реле) | 5A/30VDC max |
| Допустимый диапазон рабочих температур | -30…+40°C |
| Допустимая влажность при +35°C | 95% |
| Габаритные размеры вызывной панели, мм | 122,5x40,5x25 |
| Масса без крепежа, кг (макс.) | Блок вызова MK1 | 0,2 |
|  | Уголок | 0,1 |
|  | Козырек защитный | 0,1 |

- СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис 1. Подключение блока вызова  MK1-XRV-N

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Для вызова абонента необходимо нажать кнопку вызова. Прозвучит звуковой сигнал вызова. Длительность сигнала вызова устанавливается используемым видеомонитором (или трубкой). При снятии трубки на видеомониторе блок вызова переходит в режим разговора. Для открытия замка необходимо нажать кнопку открывания замка на видеомониторе или трубке. При недостаточной громкости разговора настройте требуемые параметры (чувствительность микрофона и громкость динамик) подстроечными резисторами на задней стороне панели блока вызова.

5. ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блока вызова МЕТАКОМ MK1-XR(V)-N требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации блока вызова–12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

Без предъявления отрывного талона на гарантийный ремонт и (или) при нарушении сохранности пломб, наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением или эксплуатацией, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия–изготовителя:

Россия, 241024,   г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком"

| тел.: 8 800 250 33 97 тел./факс: (4832) 68-37-95 | http://www.metakom.ru E-mail: os@metakom.ru |
| --- | --- |

6. МАРКИРОВКА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пример маркировки блока вызова MK1:

MK1-XRV-N2

| где | MK1 | - наименование модели |
| --- | --- | --- |
|  | X | - четырехпроводный интерфейс “Commax” |
|  | R | - для управления замком используется реле |
|  | V | - наличие встроенной видеокамеры |
|  | N | - вариант установки (N = накладная панель) |
|  | 2 | - вариант комплектации (1...4) – см. табл. ниже. |

Блок вызова имеет 4 варианта комплектации:

| Наименование комплектующего изделия | Вариант комплектации |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 (с козырьком) | 3 (с уголком) | 4 (с козырьком и уголком) |
| Блок вызова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заглушка декоративная | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Козырек защитный | - | 1 | - | 1 |
| Уголок | - | - | 1 | 1 |
| Винт М3х4 (крепление козырька) | - | 3 | - | 3 |
| Винт М6х15 (крепление блока с обратной стороны двери) | 2 | 2 | - | - |
| Винт M5x25 (крепление блока с лицевой стороны к двери или уголку) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гайка M5 | 2 | 2 | - | - |
| Саморез 3х18 | - | - | 2 | 2 |
| Дюбель | - | - | 2 | 2 |
| Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коробка упаковочная | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Text boxes

Товар сертифицирован