БЛОК ПИТАНИЯ

БП-2И

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания МЕТАКОМ БП-2И предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком». Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 160...242 В частотой 50 Гц. Блок может эксплуатироваться в интервале температур от -20 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

Блок питания имеет 2 модификации с различным выходным напряжением.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технические характеристики | БП-2И-17 | БП-2И-21 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 160-240 | 160-240 |
| Выходное напряжение первого канала, В | 17±0,2 | 21±0,5 |
| Максимальный ток нагрузки первого канала, А | 0,8 | 0,5 |
| Выходное напряжение второго канала, В | 13,2±0,3 | 13,2±0,3 |
| Максимальный ток нагрузки второго канала, А | 1,2 | 1,2 |
| Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не более, Вт | 43 | 43 |
| Габаритные размеры (без шнура), мм | 160х85х40 | 160х85х40 |
| Масса, не более, кг | 0,4 | 0,4 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Блок питания БП-2И | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.

- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.

- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания МЕТАКОМ БП-2И требованиям МТКМ.430600.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания МЕТАКОМ БП-2И соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024,      г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком"
тел./факс: (4832) 68-28-26

Тел. 8-800-250-33-97

http:// www.metakom.ru

E-mail: os@metakom.ru

Товар сертифицирован