КОМПЛЕКТ МЕТАКОМ MKV ( ПЕРЕДАТЧИК + ПРИЕМНИК )

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

ПАСПОРТ

Передатчик МЕТАКОМ MKV-TX                   Приемник МЕТАКОМ MKV-RX

Комплект МЕТАКОМ MKV предназначен для использования в системах видеонаблюдения при передаче сигнала от видеокамеры или другого источника стандартного видеосигнала по витой паре проводов на расстояние до 1500м к потребителю (монитору, пульту, видеомагнитофону и т.д.). Комплект обеспечивает возможность использования свободных витых пар в существующих компьютерных и телефонных линиях связи. Устройства комплекта MKV имеют согласованное входное и выходное сопротивление, что исключает искажения изображения при передаче. Питание комплекта осуществляется от нестабилизированных источников постоянного напряжения, причем пульсации напряжения не отражаются на качестве сигнала.

Передатчик (симметрирующий усилитель) предназначен для установки в термокожухе видеокамеры или вблизи другого источника видеосигнала. Имеет неразборный пластмассовый корпус. Возможно крепление к плоской поверхности посредством двухсторонней клейкой ленты.

Приемник (десимметрирующий усилитель) предназначен для установки вблизи приемного оборудования. Имеет регулировку усиления и ВЧ-коррекции сигнала. Возможно крепление на стену или другую поверхность двумя шурупами.

Возможна установка устройств комплекта в неотапливаемых помещениях без прямого доступа влаги.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Передатчик МЕТАКОМ MKV-TX | Приемник МЕТАКОМ MKV-RX |
| --- | --- | --- |
| Максимальная длина линии передачи, м | 1500* |
| Амплитуда сигнала в линии передачи, В | 4 |
| Полоса пропускания, МГц | 12 | 12 |
| Тип входного сигнала | Стандартный видеосигнал с коаксиального кабеля (1V/75Ω) | Дифференциальный сигнал с витой пары (4V/100Ω) |
| Тип выходного сигнала | Дифференциальный сигнал для витой пары (4V/100Ω) | Стандартный видеосигнал для коаксиального кабеля (1V/75Ω) |
| Напряжение питания, V | +12…+15 | +12…+15 |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 50 | 50 |
| Диапазон рабочих температур | -30…+40˚С | -30…+40˚С |
| Габаритные размеры, мм | 53 x 28 x 23 | 56 x 64 x 24 |

*) Максимальная длина линии зависит от марки и качества используемого провода.

### ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком-плюс"
тел./факс: (4832) 68-28-26

тел.: (4832) 68-28-25, 68-28-24

http:// www.metakom.ru      E-mail: sales@metakom.ru

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Передатчик МЕТАКОМ MKV-TX ….……..…	1 шт.

- Приемник МЕТАКОМ MKV-RX …………..…..	1 шт.

- Паспорт ………………………………….	1 шт.

- Комплект крепежа ……………………....	1 шт.

- Коробка упаковочная …………………..	1 шт.

              - Серийный номер изделия _________________________________________________

Дата выпуска ___________________________________________________________

(число, месяц, год)

Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____________________________

( штамп ОТК)

              - Дата продажи ______________________________________

(число, месяц, год)

Продавец __________________________________________

(подпись или штамп)

Штамп торговой организации:

              - Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________

(число, месяц, год)

Установщик____________________________________________________________

(подпись или штамп)

Штамп организации, проводившей установку:

# Text boxes

Товар сертифицирован