Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для передачи видеоизображения от домофонной системы к абонентскому устройству. Используется в составе домофонных систем  METAKOM. Корпус МЕТАКОМ MKV-VC1 изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Изображение с видеомодуля передается посредством линии связи на приёмное абонентское устройство(видеомонитор).

Основные характеристики: антивандальный, влага и пыле защищенный корпус, быстрый монтаж и подключение

Технические характеристики: напряжение питания — 12 В постоянного тока, потребление тока —  100 мА (max), горизонтальное разрешение — более чем 600 TV LINES, отношение сигнал/шум — более чем 48 dB, чувствительность — 0,1 LUX, габаритные размеры, мм — 85х66х23, рабочая температура: -10 до +40 °C,

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Чёрный провод - земля (общий),

Красный провод - +12В,

Жёлтый - сигнал (видео).

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC1 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Комплект крепежа | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие видеомодуля МЕТАКОМ MKV-VC1 требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC1 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

###### ООО "Метаком"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,

тел.:	(4832) 68-28-24,  68-28-25.

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru

# Text boxes

Товар сертифицирован