1. НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокоммутаторы сетевые МЕТАКОМ MKV-CVN2, MKV-CVN4 (далее  видеокоммутатор) предназначены для коммутации видеосигнала в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для функционального расширения системы «калитка-подъезд» и рассчитаны на подключение к домофонной сети.   МЕТАКОМ MKV-CVN2 позволяет осуществить коммутацию видеосигнала от 2 сетевых блоков вызова МК2012-VN (или других совместимых производства МЕТАКОМ) к одной подъездной видеолинии. МЕТАКОМ MKV-CVN4 позволяет осуществить коммутацию видеосигнала от 4 сетевых блоков вызова МК2012-VN (или других совместимых производства МЕТАКОМ) к одной подъездной видеолинии. Видеокоммутатор МЕТАКОМ MKV-CVN2 отличается от  МЕТАКОМ MKV-CVN4 отсутствием цифровых линий А3 В3, А4 В4 и входов VID3, VID4.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

В дежурном режиме подъездная видеолиния подключена к видеосигналу  подъездного блока вызова.

При вызове абонента с любого сетевого блока вызова установленного на «калитке» видеокоммутатор подключает соответствующую видеолинию от «калиточного» блока вызова к подъездной видеолиниии. После окончания сеанса разговора подъездная видеолиния подключается к видеосигналу  подъездного блока вызова.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ   ВИДЕОКОММУТАТОРА

Выходы блоков вызова подключаются к соответствующим входам  видеокоммутатора т. е. А В первого  калиточного блока вызова к А1 В1 видеокоммутатора, А В второго калиточного блока вызова к А2 В2 видеокоммутатора, и т д. GND блока вызова - GND видеокоммутатора, VID первого блока вызова - VID1 видеокоммутатора,  VID второго блока вызова - VID2 видеокоммутатора и т. д.

От подъездного блока вызова вывод GND подключается к выводу GND видеокоммутатора.  Вывод +12V подъездного блока вызова подключается к выводу 12V IN видеокоммутатора. Вывод VID подъездного блока вызова подключается к выводу VID IN видеокоммутатора. Вывод DATA подъездного блока вызова подключается к выводу DT IN видеокоммутатора. К выводам   VID Out, GND видеокоммутатора подключается подъездная видеолиния.

Если в качестве подъездного блока вызова используется МК2003 (МК20003.1) или если расстояние от подъездного блока вызова до  видеокоммутатора превышает 15 метров, то питание видеокоммутатора должно осуществляться от напряжения 15...18В подаваемого на вход +U. В этом случае на вход 12V In видеокоммутатора ни чего не должно быть подключено.

Обозначение выходов  видеокоммутатора приведено на рис. 1. Схема подключения видеокоммутатора представлена на рис. 2.

Рис 1.  Обозначение выходов и перемычек видеокоммутатора.

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ   ВИДЕОКОММУТАТОРА

Для осуществления работы видеокоммутатора необходимо настроить его сетевой номер в соответствии с монтажной схемой оборудования. Сетевой номер задаётся с помощью пяти перемычек 1 2 4 8 16, расположенных около клеммных колодок. Сетевой номер видеокоммутатора рассчитывается по формуле:

A = J1*1+J2*2+J4*4+J8*8+J16*16, где JN=1 если соответствующая перемычка замкнута и JN=0 если разомкнута. Минимальный номер 1, максимальный 31.

Для проверки коммутации видеоканалов видеокоммутатор имеет тестовый режим. Вход в режим тестирования осуществляется замыканием  перемычки М2 при отключенном питании видеокоммутатора. При включении питания произойдёт вход в режим тестирования. Выход осуществляется снятием перемычки.

В режиме тестирования происходит поочерёдная коммутация входных видеолиний VID1, VID2, VID3, VID4 ( VID1, VID2 для МЕТАКОМ MKV-CVN2)  на выход  VID Out.

Рис.2. Подключение  видеокоммутатора.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Видеокоммутатор сетевой МЕТАКОМ MKV-CVN4 (MKV-CVN2) | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Крепеж | 1 комплект |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие видеокоммутатора сетевого МЕТАКОМ  MKV-CVN4 (MKV-CVN2) требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокоммутатор сетевой МЕТАКОМ

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

###### ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	(4832) 68-28-24,  68-28-25.

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru

# Text boxes

 MKV-CVN2

 MKV-CVN4